## Slide 1: 仿真练习
(1)采用simulink搭建加热炉被控对象被控对象，具体包括阀门流量特性和加热过程特性及入口温度干扰特性，具体参数见后。分别搭建单回路和串级控制回路。
Notes: 1.没有明确的变量可以自己设计，不影响实验结论；
2.第5页PPT中的传递函数块是包含工作点在内部的，只是封装在内部不可见（第3页框框中的内容）

## Slide 2: 仿真练习
(2)整定单回路和串级控制PID参数，观察两者对Pgas和Ti干扰的抑制作用。
(3)设计主回路控制器抗积分饱和方案。

## Slide 3: 仿真练习
稳态工作条件
Kgas = 0.4，u0 = 60 %，Pgas0= 0.25 MPa，Fgas0 = 12 T/hr，T0 = 300 ℃，Ti0= 120 ℃
测量仪表量程（即测量范围）
燃料气流量：0 ~ 40 T/hr，
工艺介质炉出口温度：200 ~ 400 ℃
动态参数
Tf1 = 2 min，K1 = 5，T1 = 10 min，τ1 = 5 min，K2 = 1，T2 = 1 min，Tm1 = 2 min，Tm2 = 0.2 min

## Slide 4: 仿真练习